DOŚ-III.7222.18.2020.AK 				                          Opole, dnia 6 września 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 187 ust. 4a, art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Głubczycach, przesłanego pismem z 3 marca 2020 r. nr 179 o zmianę decyzji Wojewody Opolskiego z 13 października 2006 r. nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 (z późn. zm.), udzielającej Usługom Komunalnym Sp. z o. o. w Głubczycach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/d, zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej

orzekam

- zmienić decyzję Wojewody Opolskiego z 13 października 2006 r. nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego: z 7 czerwca 2010 r. nr DOŚ.MK.7636-30/10, z 10 listopada 2010 r. nr DOŚ.MK.7636-68/10, z 22 kwietnia 2011 r. nr DOŚ.7222.16.2011.DP (wraz z postanowieniem prostującym nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 8 listopada 2011 r.), z 6 czerwca 2012 r. nr DOŚ.7222.23.2012.MK, z 25 września 2012 r. nr DOŚ.7222.51.2012.MK, z 26 sierpnia 2014 r. nr DOŚ.7222.17.2014.JZ, z 14 listopada 2014 r. nr DOŚ.7222.38.2014.JZ, z 2 lutego 2015 r. nr DOŚ.7222.65.2014.JZ, z 11 sierpnia 2017 r. nr DOŚ-III.7222.38.2017.JZ oraz z 20 grudnia 2017 r. nr DOŚ-III.7222.77.2017.JZ), udzielającą Usługom Komunalnym Sp. z o. o. w Głubczycach, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/d, zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej, w następujący sposób:

- Punkt II. pn. „Warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów” otrzymuje brzmienie:

„II. Warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów

II.1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów

NIP: 748-10-02-653

Regon: 530978632

II.2. Warunki prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów poprzez unieszkodliwianie w procesie D5

II.2.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania odpadów poprzez unieszkodliwianie w procesie D5

Tabela 2

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Maksymalna ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły i żużle wytworzone w gospodarstwach domowych) | 2500 |

Tabela 3

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Maksymalna ilość odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 200 |
| 2. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 350 |
| 3. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 150 |
| 4. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 750 |
| 5. | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 100 |
| 6. | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 50 |
| 7. | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 4 150 |
| Łączna maksymalna ilość odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania | 5 750 |

UWAGA:

W tabeli nr 3 ujęto ilości odpadów poszczególnych rodzajów, jakie mogą być unieszkodliwiane w ciągu roku. Dopuszcza się zmianę ilości poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do unieszkodliwienia pod warunkiem, że łączna ilość nie przekroczy 5 750 Mg/rok.

Ilość wszystkich odpadów przetwarzanych w ciągu roku na składowisku w Głubczycach, w procesie D5, wynosi 8 250 Mg/rok (tj. ok. 33 Mg/d).”

II.2.2. Miejsce i dopuszczalne metody przetwarzania

Na kwaterze nr 3 w sposób selektywny może być składowany odpad ujęty w tabeli nr 2, natomiast w podkwaterze 3a w sposób nieselektywny mogą być składowane odpady wymienione 
w tabeli nr 3.

II.2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidziany do przetwarzania metodą unieszkodliwiania D5

Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania w procesie D5 nie będą magazynowane.

II.3.Warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku - proces R5 (recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych) i proces R13 (magazynowanie przedprocesowe)

II.3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetworzenia metodą odzysku R5 i R13

Tabela 4

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna roczna ilość odpadów przewidzianych do odzysku [Mg/rok] | Sposób i miejsce magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady przeznaczone do wykonywania warstwy izolacyjnej (proces odzysku R5, R13) |
| 1. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 420 | Odpady będą wykorzystane bezpośrednio po dostarczeniu, a w przypadku konieczności magazynowania będą gromadzone selektywnie w oznaczonym pojemniku KP7, usytuowanym w wyznaczonym przez zarządzającego miejscu na terenie składowiska. |
| 2. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 200 |  |
| 3. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 38 |  |
| 4. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 500 |  |
| 5. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 200 |  |
| 6. | 20 02 02 | Gleba, ziemia i kamienie | 80 |  |
| Łączna maksymalna ilość odpadów wykorzystywanych na warstwy izolacyjne | 1 238 |  |
| Rodzaje odpadów, które mogą być wykorzystywane do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska na składowisku odpadów (proces odzysku R5, R13) |
| 1. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 200 | Odpady będą wykorzystane bezpośrednio po dostarczeniu, a w przypadku konieczności magazynowania będą gromadzone selektywnie w oznaczonym pojemniku KP7, usytuowanym w wyznaczonym przez zarządzającego miejscu na terenie składowiska. |
| 2. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 300 |  |
| 3. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 100 |  |
| 4. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 400 |  |
| Łączna maksymalna ilość odpadów wykorzystywanych do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska na składowisku odpadów | 1 000 |  |
| Rodzaje odpadów, które mogą być wykorzystywane do budowy grobli rozdzielającej kwaterę 3 z podkwaterą 3a (proces odzysku R5, R13) |
| 1. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 200 | Odpady będą wykorzystane bezpośrednio po dostarczeniu, a w przypadku konieczności magazynowania będą gromadzone selektywnie w oznaczonym pojemniku KP7, usytuowanym w wyznaczonym przez zarządzającego miejscu na terenie składowiska. |
| 2. | 17 01 02 | Gruz ceglany | 200 |  |
| 3. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 100 |  |
| 4. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 500 |  |
| Łączna maksymalna ilość odpadów wykorzystywanych do budowy grobli | 1 000 |  |

II.3.1.2. Miejsce i dopuszczalne metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania

Przetwarzanie odpadów metodą odzysku w procesach R5, będzie się odbywało poprzez wykorzystanie odpadów na kwaterze do składowania odpadów: do wykonywania warstw izolacyjnych, do budowy grobli rozdzielającej kwaterę 3 z podkwaterą 3a oraz do budowy skarp, 
w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska na składowisku odpadów.

Odzysk odpadów w procesie R13 polega na magazynowaniu wybranych rodzajów odpadów poprzedzającym proces odzysku metodą R5 – odzysk w ramach bieżącej eksploatacji kwater składowiska odpadów w Głubczycach.

Odzysk odpadów w procesie R5

- wykonywanie warstwy izolacyjnej na składowisku odpadów

Odpady wykorzystywane będą do tworzenia warstwy izolacyjnej o maksymalnej grubości 
0,30 m. Warstwa izolacyjna o maksymalnej grubości 30 cm jest budowana z odpadów 
o charakterze obojętnym. O ile jest to konieczne przed zastosowaniem odpady poddaje się kruszeniu. Tworzone warstwy izolacyjne zagęszczone są przy użyciu spycharki.

Maksymalna ilość odpadów wykorzystywanych do tworzenia warstw izolacyjnych nie przekroczy 1 238 Mg/rok.

- do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska

W ramach budowy zewnętrznych obwałowań wykorzystywane odpady są usypywane warstwowo po ok. 0,25 m, a następnie kształtowane i zagęszczane ładowarką. W ramach kształtowania korony kwatery składowania nastąpi wyrównanie powierzchni złoża odpadów 
i przykrycia jej warstwą odpadów o miąższości 0,25 m. Proces prowadzony jest za pomocą ładowarki i spychacza.

Maksymalna ilość odpadów wykorzystywanych do budowy skarp, w tym obwałowań 
i kształtowania korony składowiska na kwaterze nr 3 (z podkwaterą 3a) nie przekroczy 
1 000 Mg/rok.

- do budowy grobli rozdzielającej kwaterę 3 z podkwaterą 3a

Wraz z podnoszeniem złoża odpadów konieczne jest tworzenie grobli rozdzielającej złoża odpadów w obu sektorach. Grobla formowana jest przy pomocy ładowarki, wyprzedzająco 
w stosunku do przyrostu złoża odpadów, w osi wału rozgraniczającego sektory. Na warstwie izolacyjnej przykrywającej poprzedni poziom składowania odpadów usypuje się warstwę rdzenia grobli, o wysokości 0,5 m i szerokości korony ok. 1,0 m. Następnie po obu stronach grobli usypywane są warstwy odpadów dopuszczonych do składowania w poszczególnych sektorach, 
z pochyleniem umożliwiającym dojazd sprzętu mechanicznego wykorzystywanego do formowania grobli.

Maksymalna łączna ilość odpadów wykorzystywanych do budowy grobli rozdzielającej kwaterę nr 3 od podkwatery 3a nie przekroczy 1 000 Mg/rok.

II.4. Warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów

II.4.1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania wraz z określeniem miejsca i sposobem ich magazynowania

Tabela 5

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Na placu magazynowym (M1), selektywnie w sposób uporządkowany. |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Na placu magazynowym (M2), w miejscu nr 4, selektywnie w sposób uporządkowany. |
| 3. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | Na placu magazynowym (M2), w miejscu nr 6, selektywnie w sposób uporządkowany. |
| 4. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | Na placu magazynowym (M2), w miejscu nr 3, selektywnie w sposób uporządkowany. |
| 5. | 20 01 01 | Papier i tektura | Na placu magazynowym (M2), w miejscu nr 2, selektywnie w sposób uporządkowany. |
| 6. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Na placu magazynowym (M2), w miejscu nr 7, selektywnie w sposób uporządkowany. |
| 7. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | Na placu magazynowym (M2), w miejscu nr 5, selektywnie w sposób uporządkowany. |

II.4.2. Miejsce zbierania odpadów

Zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie zaplecza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach.

II.4.3. Metody zbierania odpadów

Zbieranie odpadów obejmuje następujące działania:

- magazynowanie i sortowanie ręczne odpadów z grup 15 i 20,

- magazynowanie wyselekcjonowanych i posegregowanych odpadów,

- przeładunek i czasowe magazynowanie (maksymalnie do 48 godzin) odpadów o kodzie 20 03 01.

II.4.4. Dodatkowe warunki zbierania odpadów

Zbieranie odpadów o kodzie 20 03 01 (zmieszane odpady komunalne) prowadzone jest 
w ramach punktu przeładunkowego, zlokalizowanego na terenie zaplecza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach i polega wyłącznie na przeładunku odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Głubczyce, przed ich transportem do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Odpady zbierane są na utwardzonej powierzchni 306 m2, a następnie przy pomocy ładowarki chwytakowej przeładowywane do kontenerów o pojemności 34-45 m2, w których transportowane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Przeładunek odbywa się bez zagęszczania odpadów i trwa maksymalnie 4 godziny.

Zebrane zmieszane odpady komunalne każdego dnia roboczego przeładowywane są 
i transportowane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub w wypadku jej awarii do instalacji  zastępczej.

W punkcie przeładunkowym możliwe jest przeładowanie maksymalnie 24,8 Mg odpadów na dobę (6 200 Mg/rok).

W przypadku awarii sprzętu lub pojazdów transportujących odpady lub w przypadku awarii regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, do czasu uzgodnień warunków przyjęcia odpadów przez instalację zastępczą, istnieje możliwość magazynowania odpadów o kodzie 20 03 01, w punkcie przeładunkowym, maksymalnie do 48 godzin.

II.5. Warunki magazynowania odpadów w ramach prowadzonej działalności zbierania                                 i przetwarzania odpadów

II.5.1. Miejsca magazynowania odpadów wraz z największymi masami odpadów, jakie mogą być             w nich magazynowane w tym samym czasie, maksymalnymi masami magazynowanymi w ciągu roku oraz całkowite ich pojemności

Tabela 6

| Lp. | Miejsce magazynowania | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Największa masa odpadów jaka może być magazynowa w tym samym czasie [Mg] | Maksymalna masa odpadów jaka może być magazynowana w ciągu roku [Mg] | Całkowita pojemność [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plac magazynowy (M1) miejsce magazynowania nr 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 69 | 450 | 77 |
| 2. | Plac magazynowy (M2) miejsce magazynowania nr 2 | 20 01 01 | Papier i tektura | 33 | 80 | 47 |
| 3. | Plac magazynowy (M2) miejsce magazynowania nr 3 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 107 | 320 | 118 |
| 4. | Plac magazynowy (M2) miejsce magazynowania nr 4 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 34 | 120 | 50 |
| 5. | Plac magazynowy (M2) miejsce magazynowania nr 5 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 0,4 | 3 | 1 |
| 6. | Plac magazynowy (M2) miejsce magazynowania nr 6 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 35 | 50 | 50 |
| 7. | Plac magazynowy (M2) miejsce magazynowania nr 7 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 45 | 1 100 | 60 |
| 8. | Dwa kontenery KP7 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 42 | 820 | 42 |
|  |  | 17 01 02 | Gruz ceglany | 42 | 700 | 42 |
|  |  | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 42 | 238 | 42 |
|  |  | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 42 | 1 400 | 42 |
| 9. | Dwa kontenery KP7 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 29 | 200 | 29 |
|  |  | 20 02 02 | Gleba, ziemia i kamienie | 29 | 80 | 29 |
| 10. | Łącznie: | 549,4 | 5561 | 629 |

II.6. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego

Na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Głubczycach znajdują               się dwa miejsca magazynowania odpadów palnych - plac magazynowy (M1) i plac magazynowy (M2), na którym wydzielone jest 6 miejsc magazynowania odpadów.

Plac magazynowy (M1):

- zlokalizowany w odległości co najmniej 8 m od budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL i PM,

- stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni ok. 85 m2,

- gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 1 000 MJ/m2,

- nie występują strefy zagrożone wybuchem.

Plac magazynowy (M2):

- zlokalizowany w odległości co najmniej 8 m od budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL i PM oraz placu magazynowania (M1),

- stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni ok. 630 m2,

- gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 1 000 MJ/m2,

- nie występują strefy zagrożone wybuchem.

Na terenie składowiska znajdują się wewnętrzne drogi dojazdowe zapewniające możliwość dojazdu pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Jako źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi hydrant zewnętrzny nadziemny zlokalizowany w odległości ok. 15 m od bramy wjazdowej. Ponadto na czas określony tj. do 31.12.2022 r. wyznaczono zastępcze źródła wody:

- hydrant zewnętrzny podziemny DN80 zlokalizowany na terenie firmy „Złoty Kłos” 
w Głubczycach,

- hydrant zewnętrzny podziemny DN80 zlokalizowany przy parkingu składu budowlanego 
w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej,

- przeciwpożarowy zbiornik wodny o pojemności powyżej 50 m3, zlokalizowany w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej na terenie firmy „FARMER”.”

- Po punkcie XII dodaje się punkt XIII o brzmieniu:

„XIII. Ustanowić Usługom Komunalnym Sp. z o. o. w Głubczycach zabezpieczenie roszczeń w kwocie 95 560 zł, w formie gwarancji bankowej, umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego w wypadku wydania i konieczności przymusowego wyegzekwowania:

- decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa 
w art. 26 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 701 z późn. zm.), lub

- obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

- w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód 
w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu odpadów.”

II.  Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Usługi Komunalne Sp. z o. o. w Głubczycach pismem z 3 marca 2020 r. nr 179 zwróciły się o zmianę decyzji Wojewody Opolskiego z 13 października 2006 r. nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 (z późn. zm.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/d, zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592 z późn. zm.).

Do wniosku dołączono:

- dokumentację pn.: „Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Głubczyce, ul. Rożnowska”, opracowaną przez mgr inż. Monikę Żrańską-Skalny, w lutym 2020 r.,

- postanowienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach z 17 lutego 2020 r. nr PZ.077.4.2020,

- Operat przeciwpożarowy dla składowiska odpadów w Głubczycach opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Bogusława Branickiego,

- Informacje odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 3 marca 2020 r. (KRS: 0000133668),

- Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Marszałek Województwa Opolskiego po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku uznał, że wnioskowana zmiana nie jest istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji objętej wymogiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu przepisów art. 214 ust. 3 ustawy Prawa ochrony środowiska, mogącą spowodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, gdyż nie następuje zwiększenie skali działalności. Planowana zmiana nie mieści się również w definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, ponieważ przez istotną zmianę instalacji w rozumieniu tego przepisu uważa się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która powodowałyby znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, a planowane zmiany nie powodują emisji, która uległaby znacznemu zwiększeniu.

Decyzja Wojewody Opolskiego z 13 października 2006 r. nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 z późn. zm. reguluje stan formalno-prawny instalacji eksploatowanej w Głubczycach przy ul. Rożnowskiej wymagany przepisami ustawy Poś i jest jednocześnie zezwoleniem na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Zgodnie bowiem z treścią art. 45 ust 8 ustawy o odpadach, jeśli pozwolenie zintegrowane obejmuje przetwarzanie i zbieranie odpadów staje się odpowiednio zezwoleniem na przetwarzanie 
i zbieranie odpadów.

Wnioskowaną zmianę pozwolenia zintegrowanego, w którym określono warunki zbierania lub przetwarzania odpadów należy uznać za istotną zmianę pozwolenia w rozumieniu przepisów art. 41a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), do której stosuje się przepisy art. 41a ust. 1-5a cyt. ustawy.

Organem ochrony środowiska właściwym do wydania decyzji zmieniającej ww. pozwolenie zintegrowane, w myśl art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej Poś, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz z uwagi na właściwość miejscową, jest Marszałek Województwa Opolskiego.

Zgodnie z art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym zakończonym niniejszą decyzją, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest stroną w postępowaniu z uwagi na fakt, że przedmiotowe pozwolenie zintegrowane nie obejmuje korzystania z wód, tj. poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Wypełniając obowiązek określony w art. 209 ust. 1 ustawy Poś, organ pismem z 6 marca 2020 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK przekazał elektroniczną wersję wniosku Ministrowi Klimatu poprzez platformę ePUAP.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie, tj. na stronach internetowych Ekoportal (karta nr 97/2020) 5 marca 2020 r.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych 
w ustawie Poś, Marszałek Województwa Opolskiego pismem z 9 marca 2020 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wniosek uzupełniono przy piśmie z 26 marca 2020 r. nr 210/2020.

W związku z tym, że wniosek wymagał wyjaśnień oraz uzupełnienia merytorycznego, Marszałek Województwa Opolskiego wystosował wezwanie z 30 kwietnia 2020 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK, na które Zakład odpowiedział przy piśmie z 1 czerwca 2020 r. nr 323/UK.

Mając na względzie zapisy art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), organ pismem z 10 czerwca 2020 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK zwrócił się do Burmistrza Głubczyc z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiocie wnioskowanej zmiany pozwolenia zintegrowanego. Burmistrz Głubczyc postanowieniem z 18 czerwca 2020 r. nr KI.6233.2.2020.KK zaopiniował pozytywnie przedmiotowy wniosek.

Na podstawie art. 183c ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ pismem z 10 czerwca 2020 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach z prośbą o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji, w tym miejsca magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami zawartymi w przedłożonym w sprawie operacie przeciwpożarowym.

Po przeprowadzeniu kontroli, Komendant Powiatowy PSP w Głubczycach postanowieniem z 1 lipca 2020 r. nr PZ.5583.3.3.2020 zaopiniował pozytywnie spełnienie ww. wymagań. Jednocześnie Komendant Powiatowy PSP w Głubczycach zakreślił termin tej opinii do 31 grudnia 2022 r. w związku z dopuszczeniem na czas określony (do 31.12.2022 r.) zastępczego źródła wody do celów przeciwpożarowych.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach Marszałek Województwa Opolskiego pismem z 10 czerwca 2020 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK wystąpił do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów. W związku z brakiem reakcji Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na powyższy wniosek, Marszałek Województwa Opolskiego pismem z 20 lipca 2020 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK ponowił prośbę o przeprowadzenie kontroli na składowisku odpadów w Głubczycach.

Wobec powyższego WIOŚ w Opolu pismem z 30 lipca 2020 r. nr WI.703.10.62.2020.MR przedłużył termin załatwienia sprawy do 30 października 2020 r., a następnie pismami nr WI.703.10.62.2020.MR z 30 października 2020 r., z 1 lutego 2021 r. określał kolejne terminy załatwienia sprawy.

Mając na uwadze powyższe, Marszałek Województwa Opolskiego pismami nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK z 27 sierpnia 2020 r., z 3 listopada 2020 r., z 3 lutego 2021 r., z 29 kwietnia 2021 r., z 25 maja 2021 r. oraz z 30 lipca 2021 r. wyznaczał kolejne terminy załatwienia sprawy i ostatecznie ustalił termin do 30 września 2021 r.

Kontrola z udziałem przedstawiciela Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Usługach Komunalnych Sp. z o. o. w Głubczycach odbyła się dnia 5 marca 2021 r. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że teren składowiska jest ogrodzony i zabezpieczony bramą wjazdową, składowisko otoczone jest pasem zieleni izolacyjnej. Bezpośrednio za bramą znajduje się waga najazdowa o nośności do 20 Mg i brodzik denzyfekcyjny. Po lewej stronie od wjazdu znajdują się budynki administracyjne i pomieszczenie gospodarcze wraz z miejscem przygotowania odpadów do prasowania i prasa do odpadów. W odległości 8 m w lewo od miejsca przygotowania odpadów znajduje się miejsce magazynowania oznaczone na  jako nr 1 dla sprasowanego odpadu oznaczonego tablicą z kodem 15 01 01. Po lewej stronie od drogi prowadzącej na kwaterę składowiska znajdują miejsca magazynowania oznaczone jako nr 2, 3, 4, 5, 6, w postaci betonowych boksów oznaczonych tablicami z kodami: 20 01 01, 15 01 07, 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39 oraz magazyn nr 7 (punkt przeładunkowy) oznaczony tablicą z kodem 20 03 01. W trakcie wizji na terenie składowiska odbywało się zbieranie, przetwarzanie i magazynowanie odpadów.

Ostatecznie, postanowieniem z 10 sierpnia 2021 r. nr WI.703.10.62.2020.MR Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaopiniował pozytywnie spełnianie wymagań określonych 
w przepisach ochrony środowiska przez przedmiotową instalację.

Z uwagi na fakt, że eksploatowana instalacja wiąże się z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów, biorąc pod uwagę przepisy art. 48a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Opolskiego postanowieniem nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK z 9 marca 2020 r. określił Usługom Komunalnym 
Sp. z o.o. w Głubczycach zabezpieczenie roszczeń w kwocie 95 560 zł w formie gwarancji bankowej.

Spółka przy piśmie nr UK/49/2021 z 5 maja 2021 r. (data wpływu do UMWO – 10.05.2021 r.) przedłożyła organowi oryginał gwarancji bankowej wystawionej przez Bank Spółdzielczy 
w Głubczycach nr 5/2021 z 29 kwietnia 2021 r. na kwotę określoną ww. postanowieniem.

Z dniem 14 marca 2020 r., w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz przepisami zawartymi w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), bieg terminów procesowych w rozpoczętych postępowaniach administracyjnych uległ zawieszeniu.

Mając na względzie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433 z późn. zm.) organ prowadził postępowanie z wniosku Usług Komunalnych Sp. z o. o. 
w Głubczycach o zmianę pozwolenia zintegrowanego, wykonując wyłącznie zadania niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom.

Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), z dniem 24 maja 2020 r. zostały przywrócone terminy biegu spraw w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Mając na względzie wymogi wynikające z przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ poinformował stronę o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wynikającym z art. 35 ww. ustawy i ustalił ostateczny termin załatwienia sprawy do 30 września 
2021 r. Jednocześnie mając na uwadze art. 37 ustawy Kpa, organ poinformował stronę 
o możliwości wniesienia ponaglenia do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ zapewniając stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, pismem z 23 sierpnia 2021 r. nr DOŚ-III.7222.18.2020.AK zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania. Jednocześnie poinformował o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie w siedzibie organu, przez okres 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Z uwagi na wprowadzenie, 
z dniem 14 marca 2020 r., stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski poinformowano jednocześnie Stronę, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, organ administracji publicznej może zapewnić Stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Strona postępowania w ww. terminie nie wniosła uwag.

Po przeanalizowaniu wszystkich przekazanych przez Zakład uzupełnień i uzyskanych informacji, organ uznał, że wniosek jest kompletny i może stanowić podstawę do zmiany pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego z 13 października 2006 r. nr ŚR.III-IŻ-6610-1/16/06 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego: z 7 czerwca 2010 r. 
nr DOŚ.MK.7636-30/10, z 10 listopada 2010 r. nr DOŚ.MK.7636-68/10, z 22 kwietnia 2011 r. 
nr DOŚ.7222.16.2011.DP (wraz z postanowieniem prostującym nr DOŚ.7222.16.2011.DP z 8 listopada 2011 r.), z 6 czerwca 2012 r. nr DOŚ.7222.23.2012.MK, z 25 września 2012 r. 
nr DOŚ.7222.51.2012.MK, z 26 sierpnia 2014 r. nr DOŚ.7222.17.2014.JZ, z 14 listopada 2014 r. 
nr DOŚ.7222.38.2014.JZ, z 2 lutego 2015 r. nr DOŚ.7222.65.2014.JZ, z 11 sierpnia 2017 r. 
nr DOŚ-III.7222.38.2017.JZ oraz z 20 grudnia 2017 r. nr DOŚ-III.7222.77.2017.JZ).

Biorąc pod uwagę wniosek strony oraz dokumenty do niego dołączone, a także stanowiska organów wyrażone w toku prowadzonego postępowania Marszałek Województwa Opolskiego uznał wniosek za zasadny i zmienił odpowiednio warunki pozwolenia zintegrowanego.

W części dotyczącej rodzaju i ilości odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania w procesie 
D5 organ, biorąc pod uwagę wniosek Strony, zmienił ilości odpadów przewidzianych do składowania: 20 03 03 z 300 Mg/rok na 350 Mg/rok i 20 03 06 z 100 Mg/rok na 150 Mg/rok oraz wykreślił odpady 
o kodach 19 09 02 i 19 09 03.

Przedmiotową decyzją zmieniono również warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów wykreślając z listy odpadów przewiedzianych do zbierania odpady o kodach: 
10 01 01, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 20 01 02 i 20 01 99.

Mając na względzie przepis art. 188 ust. 2b pkt 8 ustawy Poś niniejszą decyzją dodano podpunkt pn. „Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z operatu przeciwpożarowego”, 
w którym zawarto informację o miejscach magazynowania odpadów znajdujących się na terenie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Głubczycach oraz określono warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z operatu przeciwpożarowego wykonanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Bogusława Branickiego.

Biorąc pod uwagę nowe wymogi wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 z późn. zm.) 
w niniejszej decyzji uwzględniono i określono zgodnie z wnioskiem Strony:

- maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

- największe masy odpadów, które mogą być magazynowane w wyznaczonych miejscach magazynowania,

- całkowite pojemności (wyrażone w Mg) wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów

w związku z prowadzoną działalnością zbierania odpadów na terenie Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Głubczycach.

Mając na uwadze art. 187 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z art. 48a ustawy o odpadach w punkcie XIII niniejszego pozwolenia, ustanowiono Usługom Komunalnym 
Sp. z o.o. w Głubczycach zabezpieczenie roszczeń w kwocie 95 560 zł, w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Biorąc pod uwagę przepisy art. 186 ust. 8-10 ustawy Prawo ochrony środowiska organ stwierdził, że nie zaszła żadna z wymienionych przesłanek do odmowy wydania przedmiotowej decyzji, bowiem prowadzący instalację nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono zaświadczenia o niekaralności), nie orzeczono wobec niego administracyjnej kary pieniężnej za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono oświadczenia), ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wskazane 
w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.).

Pozostałe warunki decyzji pozostawiono bez zmian.

Za niniejszą decyzję uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł, zgodnie z punktem 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1546 z późn. zm.), w dniu 3 marca 2021 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Opola, Bank Millennium S.A. nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

- Usługi Komunalne Sp. z o. o.

ul. Pocztowa 8

48-100 Głubczyce

- aa

# Text boxes

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

Departament Ochrony Środowiska

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

tel./fax 77 44 29 310

z upoważnienia

Marszałka Województwa Opolskiego

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska

# Manfred Grabelus